## Slide 1
Микроволновый радиометр-спектрометр МИРС в космическом эксперименте «Конвергенция». (результаты эскизного проекта)
Кузьмин А.В., Козлова Т.О., Пашинов Е. В., Садовский И.Н.,
Сазонов Д.С., Селунский А.Б., Стерлядкин В.В., Хапин Ю.Б.
E-mail: Ilya_Nik_Sad@mail.ru

## Slide 2
Цель КЭ:
  Исследование основ зарождения и эволюции крупномасштабных кризисных атмосферных процессов…
Определяемые параметры:
Высотные профили температуры и влажности атмосферы
Измеряемые величины:
Абсолютные радиояркостные температуры системы "океан-атмосфера"

## Slide 3
Восстановление профилей температуры и влажности атмосферы (18,7 (В), 25,25(В), 55,5(Г), 165,5(В), 183,3(Г))
Определение температуры поверхности океана (10,65 (В,Г), 18,7 (В,Г), 36,5 (В,Г))
Измерение скорости приповерхностного ветра (10,65 (В,Г), 18,7 (В,Г), 36,5 (В,Г))
Определение направления приповерхностного ветра (10,65 (±45°), 18,7 (±45°), 36,5 (±45°))
Определение интегральной влажности атмосферы (18,7 (В,Г), 23,8 (В,Г), 36,5 (В,Г))
Определение интегрального водозапаса облаков (18,7 (В,Г), 23,8 (В,Г), 36,5 (В,Г), 88,0 (В,Г))
Определение интенсивности осадков (18,7 (В, Г), 23,8 (В), 36,5 (В), 88(В))
Задачи, решаемые с помощью МИРС:

## Slide 4: Перечень радиометрических каналов МИРС
Номер частотного канала | Частота, ГГц | Полоса, МГц | Поляризация | Чувствительность в элементе разрешения с поляризацией, К | Кол-во каналов
1 | 10,65 | 100 | Г,В,±45° | 0,37 | 4
2 | 18,7 | 200 | Г,В,±45° | 0,35 | 4
3 | 23,8 | 400 | Г, В | 0,3 | 2
4 | 24,0 | 250 | В | 0,26 | 1
5 | 24,5 | 250 | В | 0,26 | 1
6 | 25,5 | 250 | В | 0,26 | 1
7 | 26,5 | 250 | В | 0,26 | 1
8 | 36,5 | 2000 | Г,В,±45° | 0,33 | 4
9 | 52,8 | 1 х 380 | Г | 0,7 | 1
10 | 53,596±0,115 | 2 х 168 | Г | 0,75 | 1
11 | 54,4 | 1 х 380 | Г | 0,7 | 1
12 | 54,94 | 1 x 380 | Г | 0,7 | 1
13 | 55,5 | 1 x 310 | Г | 0,8 | 1
14 | 57,290 | 1 x 310 | Г | 0,8 | 1
15 | 88 | 4000 | Г, В | 0,35 | 2
16 | 165,5 | 3000 | В | 0,6 | 1
17 | 183,30,3 | 400 | Г | 1,2 | 1
18 | 183,31,0 | 500 | Г | 1,0 | 1
19 | 183,31,8 | 1000 | Г | 0,7 | 1
20 | 183,33,0 | 1000 | Г | 0,7 | 1
21 | 183,34,5 | 2000 | Г | 0,5 | 1
22 | 183,37,0 | 2000 | Г | 0,5 | 1

## Slide 5
Разработка радиометрических приемников
Федеральное государственное унитарное предприятие Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и электроники Российской академии наук (ФГУП СКБ ИРЭ РАН). Радиометры: 10,65; 55,0; 165,5; и 183,3 ГГц.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН). Радиометры: 18,7; 23,8; 25,25; 36,5 и 88,0 ГГц.

## Slide 6: Пример реализации радиометрических приемников
Радиометр 10,65 ГГц
Радиометр 22,25 ГГц

## Slide 7: Выбор общей концепции построения МИРС
Охват значительных территорий в связи с масштабностью исследуемых атмосферных процессов.
Постоянный угол встречи с Землей.
Пространственное разрешение - 10 км.
Наблюдение каждого элемента поверхности, как минимум, дважды под разными азимутальными углами.
Повышенные требования к точности и периодичности абсолютной калибровки радиометрических приемников.

## Slide 8: Микроволновый радиометр спектрометр МИРС
Неподвижное основание
Главное зеркало
Зеркало холодного космоса
Антенный блок
Двигатель
Блоки электроники
Приемники излучения
БШИ

## Slide 9: Микроволновый радиометр спектрометр МИРС
Угол встречи с Землей: 53,1°

## Slide 10: Распределение элементов разрешения МИРС на поверхности Земли

## Slide 11: Рабочие зоны обзора МИРС

## Slide 12: Зона покрытия измерениями МИРС за сутки

## Slide 13: Требования к антенной системе МИРС
Разработчик: Публичное акционерное общество «Радиофизика»
(ПАО Радиофизика)
№ | Центральная частота, ГГц | Элемент разрешения, км, не более | Ширина ДН по уровню минус 3 дБ, не более, град
1 | 10,65 | 48х74 | 3,15
2 | 18,7 | 27х42 | 1,76
3 | 23,8 | 14х22 | 1,45
4 | 25,25 | 14х22 | 1,45
5 | 36,5 | 10х16 | 1,0
6 | 55,0 | 10х16 | 1,0
7 | 88 | 6х9 | 0,5
8 | 165,5 | 6х9 | 0,5
9 | 183,3 | 6х9 | 0,5
Эффективность луча: не менее 0,97
Уровень кроссполяризации антенной системы: не более минус 26 дБ

## Slide 14: Антенная система МИРС
Основное зеркало
Кронштейн крепления основного зеркала к поворотной платформе
Набор облучателей РПМ
Зеркало холодного космоса

## Slide 15: Расположение облучателей антенной системы
№ | Центральная частота, ГГц
1 | 10,65
2 | 18,7
3 | 23,8
4 | 25,25
5 | 36,5
6 | 55,0
7 | 88
8 | 165,5
9 | 183,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 16: Расчётное расположение лучей антенной системы в пространстве

## Slide 17
Отражатель антенной системы

## Slide 18
Облучатели антенной системы

## Slide 19: Калибровка МИРС

## Slide 20
Зеркало холодного космоса

## Slide 21
Бортовой широкоапертурный излучатель (БШИ)
Разработчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт физико - технических и радиотехнических измерений (ФГУП ВНИИФТРИ)

## Slide 22
Технические характеристики МИРС

## Slide 23
Заключение:
В рамках эскизного проектирования доказана возможность создания микроволнового радиометра спектрометра с предельными характеристиками. Рассмотрены все возможные варианты его реализации и выбраны оптимальные технические решения.

## Slide 24
Спасибо за внимание!